## Slide 1
UIO控制板
SCAN控制板
屏幕左侧LED
12V电源输入
12V射灯
震动传感器1*4
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
RX
TX
+
+
-
-
D1
D2
主机USB
RX
TX
主机USB
-
+
屏幕右侧LED
RESET
RESET
控制板接线示意图

## Slide 2
主板
USB
触摸框
UIO控制板
SCAN控制板
USB
USB
显卡
RJ45
DVI
HDMI
DP
HDMI
HDMI
HDMI
处理器
SSD
ATX_PWR1电源接口
CPU_PWR1电源接口
显示器1*3
SATA电源
SATA
SATA
SATA
SATA
00
内存
主机接线示意图
TP_LINK交换机
TP_LINK交换机
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
主板
网络摄像头
网络摄像头
RJ45
LAN
DC
5V电源（连接主机电源5V）
HDMI 转DVI转接线
HDMI线
HDMI转DP转接线
TB-1520接线端子
注意事项
组装主机时需要先连接最底下显示器HDMI再安装主机（如后续增加安装孔位则没有必要）
安装好LED灯带后需先测试一下，看是否正常显示，之后再安装显示屏及其他组件（否则安装所有组件后，如发现灯带不良不方便更换）
安装好控制板且连接好各线路后需要按UIO控制板RESET键，初始化LED
机壳需接地，组转完毕后测试是否接地（避免漏电造成人员伤亡）
激活并且调试摄像头，查看是否显示正常，调整角度（使用iVMS-4200 客户端）

## Slide 3
显示器
Fundart
L
N
G
TB-1520
TB-1506接线端子连接片
电磁干扰滤波器
船型开关
0.1uF+200Ω
2W 500V
MCR-P阻容吸收器
220V接线示意图
L
N
G
显示器1
显示器2
显示器3
L火线
N零线
G地线
220V